## Slide 1: Etherchannel

## Slide 2: Etherchannel
Es una tecnología construida a partir del estándar 802.3 full-dúplex Fast Ethernet
Permite la agrupación lógica de varias conexiones físicas, que manejen como una sola conexión para mejorar su desempeño.
Esta agrupación se maneja como una sola conexión
Suma las velocidades nominales de cada uno de los enlaces que la conforman
De esta forma tenemos un enlace de alta velocidad
Es una extensión de la tecnología Kalpana de los noventas.

## Slide 3: Etherchannel

## Slide 4: Características
Soporta hasta un máximo de 8 puertos FastEthernet, GigaEthernet o 10GigabitEthernet
Las conexiones EtherChannel pueden interconectar switches, routers o host.
Los puertos usados deben tener la mismas características y configuraciones, aunque su velocidad puede ser diferente.

## Slide 5: Ventajas
En una conexión robusta y estable. Cuando alguna interfaz falla, la tecnología redirige el tráfico al resto de los enlaces. Dicha reconfiguración es completamente transparente para el usuario
Es escalable dependiendo de las necesidades y mejoras. Es posible agregar el ancho de banda, aunque las interfaces no tengan la misma velocidad
Se puede usar en cualquier parte de la red, para evitar cuellos de botella.
Permite reparto de carga. La carga se distribuye en los diferentes enlaces que lo conforman . Mejorando el rendimiento y creando caminos paralelos redundantes

## Slide 6: Ventajas
El incremento de la capacidad no requiere una actualización de hardware
La tecnología EtherChannel está disponible para todas las velocidades de los enlaces ethernet.

## Slide 7: Compatibilidad
Se puede configurar con:
  VLAN trunk
  VTP
  IEEE 802.3Q
  CISCO ISL
  STP
Interoperabilidad con CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), que permite el tráfico agregado en el enlace EtherChannel para multiplexación con fibra óptica.
Los puertos físicos del EtherChannel deben estar en el mismo switch. El protocolo SMLT Split Multi-link trunking evita este problema.

## Slide 8: Protocolos
Existen dos protocolos para configurar EtherChannel:
  PAgP, Port Aggregation Protocol
  LACP, Link Aggregation Control Protocol

## Slide 9: PAgP, Port Aggregation Protocol
Es un protocolo propiedad de CISCO.
Los paquetes son intercambiados entre switch a través de enlaces configurados para ello.
Para que funcione, los dos puertos deben estar configurados de forma idéntica
Si se necesita hacer alguna modificación en la configuración, se recomienda hacerlo sobre la interfaz EtherChannel para que los cambios afecten a todos los puertos miembros de forma simultanea.

## Slide 10: Modos de funcionamiento de los puertos en PAgP
Desirable, permite que el puerto negocie el establecimiento del EtehrChannel mediante PAgP
Auto, espera a recibir paquetes para negociar el EtherChannel
Off, evita que los puertos establezcan un EtherChannel
On, activa el EtherChannel pero deshabilita PAgP

## Slide 11: LAPC, Link Aggregation Control Protocol
Definido en el estándar IEEE 802.3ad
Es muy similar al protocolo anterior, solo que en este caso los roles de cada extremo se asignan a partir de prioridades
La definición de prioridad viene dada de la misma forma que en STP.
  La prioridad del puerto se define con dos bytes de prioridad mas la dirección MAC
  El valor mas pequeño indica mayor prioridad
Se pueden definir hasta 16 puertos para un EtherChannel

## Slide 12: Modos de funcionamiento de puertos en LACP
Active, el puerto envía paquetes para iniciar la negociación del EtherChannel
Passive, el puerto espera por paquetes LACP para iniciar la negociación del EtherChannel
Off, evita que se establezca un EtherChannel
On, activa el EtherChannel pero deshabilita LACP.

## Slide 13: Configuración

## Slide 14: Configuración con PAgP
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# interface range gigabitethernet 0/1 - 4
Switch1(config-if-range)# channel-protocol pagp
Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Switch1(config-if-range)# exit
Switch1(config)# exit

## Slide 15: Configuración con LACP
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# interface range gigabitethernet 0/1 - 4
Switch1(config-if-range)# channel-protocol lacp
Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch1(config-if-range)# exit
Switch1(config)# exit

## Slide 16: Configuración en modo manual
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# interface range gigabitethernet 0/1 – 4
Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Switch1(config-if-range)# exit
Switch1(config)# exit

## Slide 17: Configuración como enlace troncal
Switch# configure terminal
Switch1(config)# interface range gigabitethernet 0/1 - 4
Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Switch1(config-if-range)# exit
Switch1(config)# interface port-channel 1
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-2
Switch1(config-if)# exit
Switch1(config)# exit

## Slide 18: Verificación
Existe una variedad de comandos para verificar una configuración EtherChannel.
Primero, el comando show interface port-channel muestra el estado general de la interfaz de canal de puertos.
Cuando se configuren varias interfaces de canal de puertos en el mismo dispositivo, use el comando show etherchannel summary para mostrar una única línea de información por canal de puertos.

## Slide 19: Verificación
Use el comando show etherchannel port-channel para mostrar la información sobre una interfaz de canal de puertos específica.
En cualquier miembro de una interfaz física de un grupo EtherChannel, el comando show interfaces etherchannel puede proporcionar información sobre la función de la interfaz en el EtherChannel